Załącznik nr 2

[miejscowość], dn. [•] roku

Wykonawca: [Nazwa / adres / sąd rejestrowy / nr KRS / NIP / REGON / osoba kontaktowa / adres e-mail / telefon]

Zamawiający: VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym)

FORMULARZ OFERTOWY 
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 8 października 2020 NUMER ZOZ-10_20

Ja, niżej podpisany………………………….. [•], działając jako ………………………….. [•] (dalej jako: „Wykonawca”), w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 8 października 2020 r.  numer ZOZ-10_20 (dalej jako: „Zapytanie Ofertowe”), niniejszym składam ofertę na urządzenie do trawienia warstw materiałów III-V (dalej jako: „Zamówienie”) w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Zamawiający”) inwestycji obejmującej budowę i wyposażenie nowego zakładu produkcyjnego detektorów podczerwieni o wyższych parametrach jakościowych (zwiększenie czystości technologicznej, zwiększenie efektywności produkcji, standaryzacja produkcji, osiągnięcie masowej skali produkcji) o docelowej wydajności ok. 100 tys. sztuk detektorów rocznie w ramach projektu „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu "Narażenia" technologii produkcji chipów detekcyjnych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zgodnie z warunkami Zamówienia zawartymi w Zapytaniu Ofertowym.

Oferowana cena i długość gwarancji dla przedmiotu Zamówienia

Okres gwarancji ……………….miesięcy.

Cena netto: [………………………•] (słownie: [………………………•]

Cena brutto: [………………………•] (słownie: [………………………•]

Wartość podatku VAT: [………………………•] (słownie: [………………………•]

Na powyższą cenę składają się następujące pozycje:

| L.p. | Zakres | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [•] | [•] | [•] |

Tabela zgodności:

| L.p. | Podzespół | Parametr/Funkcja | Opis | Posiada/ nie posiada, tak/nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora procesowa | Materiał komory | Wykonana z monobloku aluminium |  |
|  |  | Grzane ściany komory | Ściana komory procesowej podgrzewana do temperatury co najmniej 50°C ze wskaźnikiem temperatury zamieszczonym w oprogramowaniu systemu |  |
|  |  | Porty | Przynajmniej jeden port wizyjny dla optycznej spektroskopii emisyjnej (OES) oraz interferometrii laserowej (LI) |  |
|  |  | Osłona (liner) | kwarcowa z możliwością łatwej wymiany |  |
|  |  | Źródło ICP | Źródło planarne izolowane ceramiczną płytą z Al2O3 Moc maksymalna przynajmniej 1200 W Automatyczny układ dopasowania impedancji Przeznaczone do podłoży o średnicy do 150 mm |  |
|  |  | Źródło RIE | Moc maksymalna przynajmniej 600 W Automatyczny układ dopasowania impedancji Możliwość wyboru i kontroli mocy padającej lub napięcia polaryzacji Pomiar i wizualizacja mocy padającej i odbitej oraz napięcia polaryzacji |  |
|  |  | Elektroda podłożowa | Przeznaczona do podłoży o średnicy przynajmniej 150 mm i mniejszych Wyposażona w układ chłodzenia podłoża nadmuchem helu wraz z dynamiczną kontrolą temperatury Ciśnienie helu w układzie chłodzenia przynajmniej 5 mbar Antykorozyjna uszczelka wargowa zapewniająca niskie przenikanie ciepła przez wyciek gazu z podłoża/adaptera do elektrody Chłodzenie przynajmniej do -30°C z zastosowaniem standardowego agregatu chłodniczego na ciecz Grzanie przynajmniej do 200°C Pomiar temperatury podłoża in situ Mechaniczne mocowanie odpowiednie do płytek o grubości co najmniej do 1,7 mm Mocowania dla podłoży o średnicy 150 mm |  |
|  |  | Układ próżniowy | Pompa turbomolekularna na łożyskach magnetycznych, podgrzewana, antykorozyjna Sucha pompa wstępna Próżnia bazowa ≤ 10-6 mbar |  |
|  |  | System gazów | System gazów na przynajmniej dziewięć linii gazowych Linie z przepływomierzami (MFC) 100 sccm, filtry cząstek stałych i pneumatyczne zawory odcinające Przepływomierze skalibrowane pod CH4, H2, O2, CF4, Cl2, BCl3, Ar, He, N2, SiCl4 Linie Cl2, SiCl4, i BCl3 z obejściami |  |
|  |  | System kontroli końca procesu (EPD) | Układ optycznej spektroskopii emisyjnej (OES) w zakresie przynajmniej 200-1100 nm analizą wielu linii spektralnych Interferometr laserowy z motoryzowanym przesuwem dwuosiowym Wyposażony w automatyczne zatrzymanie procesu |  |
| 2 | Komora transferowa | System transferu | Automatyczny system transportu podłoży do przenoszenia podłoży/adapterów ze stacji kasetowej do komory procesowej i z powrotem Nieużywane porty zamknięte do przyszłej rozbudowy i modernizacji |  |
|  |  | Układ próżniowy | Sucha pompa próżniowa |  |
| 3 | Stacja kasetowa | Obudowa stacji | Stabilna temperaturowo do przynajmniej 200°C |  |
|  |  | Załadunek podłoży/adapterów | Automatyczny załadunek i wyładunek Winda próżniowa Czas załadunku ≤ 3 min |  |
|  |  | Układ próżniowy | Sucha pompa próżniowa |  |
|  |  | Montaż przez ścianę | System do montażu przez ścianę Przynajmniej drzwi stacji kasetowej po stronie czystej laboratorium Komora transferowa i procesowa po stronie brudnej (w korytarzu technicznym) |  |
|  |  | Liczba podłoży/adapterów | Przynajmniej 25 podłoży lub 12 adapterów w kasecie Przeznaczona na podłoża o średnicy przynajmniej do 150 mm Mniejsze podłoża ładowane przy użyciu adapterów do chłodzenia helowego Przynajmniej jeden adapter do podłoża 2” Przynajmniej jeden adapter do podłoża 3” Przynajmniej jeden adapter do podłoża 4” Przynajmniej jeden adapter do 3 podłoży 2” Przynajmniej jeden adapter do podłoża specyficznego dla VIGO 2/3 2” określonego na poniższym rysunku: |  |
| 4 | Kontrola systemu | Komputer | Komputer klasy PC Z zainstalowanym systemem Windows 10 lub równoważnym Wyposażony w monitor o płaskim ekranie i przekątnej przynajmniej 23” Wyposażony w bezprzewodową myszkę oraz bezprzewodową klawiaturę |  |
|  |  | Kontrola programowa | Panel użytkownika Graficzny kreator receptur Kontrola system kontroli końca procesu Rejestracja danych (format ASCII) Wyświetlanie parametrów procesu Ręczna i automatyczna kontrola nad procesem Blokady programowe Wykonywanie kolejnych kroków procesu poprzez automatyczne sterowanie parametrami |  |
|  |  | Kontrola sprzętowa | Podstawowe sprzętowe blokady bezpieczeństwa Rozszerzona diagnostyka błędów Zdalne serwisowanie i konserwacja |  |
| 5 | Wymagania dodatkowe | Pochłaniacz | Pochłaniacz do absorpcji gazowych produktów procesów trawienia półprzewodników za pomocą CH4, H2, O2, CF4, Cl2, BCl3, Ar, N2, SiCl4 |  |
|  |  | Agregat chłodzący | Agregat cieczy chłodzącej w obiegu zamkniętym umożliwiający chłodzenie co najmniej do -30°C Agregat chłodzący z programowym ustawieniem temperatury |  |
|  |  | Dodatkowe systemy włączając to układy próżniowe | Możliwość montażu na stelażu nad istniejącym układem |  |
| 6 | Testy | Testy akceptacyjne u producenta (Factory Acceptance Test FAT) | Testy przed odbiorem u Wykonawcy na zamówionym systemie Prezentacja możliwości systemu Pokaz inicjowania plazmy Pokaz funkcjonowania EPD |  |
|  |  | Końcowe testy akceptacyjne (Site Acceptance Test SAT) | Końcowe testy akceptacyjne po dostawie i instalacji układu Procesy trawienia na bazie chemii chlorowej (Cl2, BCl3, SiCl4) dla półprzewodników III-V Trawienie przez warstwy półprzewodnikowe do podłoża GaAs z zastosowaniem EPD Trawienie do określonej warstwy półprzewodnika z zastosowaniem EPD Wyniki potwierdzone pomiarami skaningowym mikroskopem elektronowym (SEM) |  |

Termin związania ofertą

Termin związania niniejszą ofertą wynosi 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert określonego w Zapytaniu Ofertowym.

Osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy

[•], telefon [•], e-mail [•].

Oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Zapytaniem Ofertowym, w tym w szczególności z warunkami realizacji Zamówienia, umową i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz posiada wszelkie informacje konieczne do przygotowania niniejszej oferty i wykonania Zamówienia.

W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy z Zamawiającym w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Wykonawca podejmuje się wykonania Zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym, zgodnie z wymogami Zapytania Ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością.

Wykonawca oświadcza, że:

oferowany produkt jest całkowicie zgodny ze specyfikacją określoną w opisie przedmiotu zamówienia,

dostarczy produkt w terminie określonym w zapytaniu ofertowym,

udzieli gwarancji i serwisu oraz pozostałe wymogi zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie nr 1  Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego).,

Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej oferty stanowią jej integralną część.

Za Wykonawcę:

___________________________

[•]

Załączniki:

Odpis z KRS Wykonawcy / Odpis z CEIDG Wykonawcy / inny dokument rejestrowy właściwy dla Wykonawcy – zgodnie z Zapytaniem Ofertowym;

Pełnomocnictwo (jeśli oferta składana jest przez pełnomocnika) Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego;

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;

Załącznik nr 6 – wykaz dostaw;

Opis oferowanego produktu;

oświadczenie RODO – Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego