Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oczyszczalnika gazów wymienionego poniżej według nazwy i potrzebnej ilości

1.  Oczyszczacz gazu AsH3 i PH3 z zaworami odcinającymi				2 szt.

- Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie 5 niniejszego dokumentu. Całkowita cena za produkt określony w punkcie 1 powinien zawierać całkowity koszt wraz z opakowaniem oraz  dostarczeniem  do siedziby Zamawiającego.

- Kryteria

Oferty oceniane będą wg skali punktowej z maksymalną liczbą punktów wynoszącą 100.

| Kryterium | Maksymalna ilość punktów | Metoda przyznawania punktów |
| --- | --- | --- |
| Cena netto (P) | 100 | S x Pmin/Pi |

Gdzie:

- Pi – cena netto towarów wraz z dostawą – dla danej przedłożonej oferty

- Pmin – minimalna cena netto dostawy zamawianych towarów spośród wszystkich przedłożonych ofert

- S – liczba punktów

Końcowa punktacja zostanie wyliczona poprzez zsumowanie składowych cząstkowych, a następnie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglając od „5” w górę).

- Termin wykonania zamówienia

Najszybciej jak to możliwe, nie później niż  10 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

Termin realizacji zamówienia obejmuje gotowość do przekazania towaru Zamawiającemu, odpowiadającego zastosowaniu zasady EXW Incoterms2020.

Zgodnie z zasadą EXW (ex works), za moment dostarczenia towaru uznaje się moment pozostawienia go do dyspozycji kupującego w miejscu wskazanym przez dostawcę (fabryka, zakład etc.).

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej zasady Incoterms2020 (m.in. FCA, DAP etc.).

- Parametry

| Nazwa towaru | Parametr | Specyfikacja |
| --- | --- | --- |
| Oczyszczacz gazu AsH3 i PH3 z zaworami odcinającymi | Gazy oczyszczane | AsH3 PH3 |
|  | Zanieczyszczenia | H2O ≤ 1 ppbV O2 ≤ 1 ppbV Metale ≤ 1 ppbV |
|  | Materiał | Obudowa: stal nierdzewna 316L |
|  | Maksymalne natężenie przepływu | ≤ 10 slpm |
|  | Maksymalne ciśnienie robocze – tylko oczyszczacz | ≤ 1,400 psig |
|  | Maksymalne ciśnienie robocze – oczyszczacz z opcjami | ≤ 250 psig |
|  | Spadek ciśnienia, z filtrem cząstek 0,0015 μm | ≤ 1,0 psid |
|  | Zawory odcinające | Rozmiar połączenia (VCR)- ¼” Typ połączenia wlot/wylot (VCR) — męski/męski Średnica zewnętrzna - 38,1 mm (1.5”) Całkowita długość - 127 mm (5.0”) |